Постановление Главного государственного санитарного врача РФ 
от 18 мая 2009 г. № 32

"Об утверждении гигиенических нормативов ГН 2.1.7.2511-09"

В соответствии с Федеральным законом от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» (Собрание законодательства Российской Федерации, 1999, № 14, ст. 1650; 2002, № 1 (ч.1), ст. 2; 2003, № 2, ст. 167; 2003, № 27 (ч.1), ст. 2700; 2004, № 35, ст. 3607; 2005, № 19, ст. 1752; 2006, № 1, ст. 10; 2006, № 52 (ч.1) ст. 5498; 2007 № 1 (ч.1) ст. 21; 2007, № 1 (ч.1) ст. 29; 2007, № 27, ст. 3213; № 46, ст. 5554; 2007, № 49, ст. 6070; 2008, № 24, ст. 2801; 2008, № 29 (ч.1), ст. 3418; 2008, № 52 (ч.1), ст.6223; 2008, № 30 (ч.2) ст. 3616; 2008, № 44, ст.4984; 2009, №1, ст.17, постановлением Правительства Российской Федерации от 24.07.2000 № 554 «Об утверждении Положения о государственной санитарно-эпидемиологической службе Российской Федерации и Положения о государственном санитарно-эпидемиологическом нормировании» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2000, № 31, ст. 3295; 2004, № 8, ст. 663; 2004, № 47, ст. 4666; 2005, № 39, ст. 3953)

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить гигиенические нормативы ГН 2.1.7.2511-09 «Ориентировочно-допустимые концентрации (ОДК) химических веществ в почве» (приложение).

2. Ввести в действие указанные гигиенические нормативы с 1 июля 2009 года.

3. Указанные гигиенические нормативы действуют впредь до отмены либо принятия новых гигиенических нормативов взамен существующих.

4. Считать утратившим силу постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 23 января 2006 г. № 2 «О введении в действие гигиенических нормативов ГН 2.1.7.2042-06»* с 1 июля 2009 года.

Г.Г. Онищенко

* Зарегистрированы Минюстом России 07.02.2006, регистрационный № 7456

Приложение

УТВЕРЖДЕНЫ

постановлением Главного

государственного санитарного

врача Российской Федерации

от 18.05.2009 года № 32

ОРИЕНТИРОВОЧНО ДОПУСТИМЫЕ КОНЦЕНТРАЦИИ (ОДК)

ХИМИЧЕСКИХ ВЕЩЕСТВ В ПОЧВЕ

Гигиенические нормативы

ГН 2.1.7. 2511 – 09

### _________________________________________________________

1. Общие положения и область применения

1.1. Настоящие нормативы действуют на территории Российской Федерации и устанавливают ориентировочно допустимые концентрации химических веществ в почве разного характера землепользования.

1.2. Нормативы распространяются на почвы населенных пунктов, сельскохозяйственных угодий, зон санитарной охраны источников водоснабжения, территории курортных зон и отдельных учреждений.

1.3. Настоящие нормативы разработаны расчетным методом. Величины ОДК для химических веществ природного происхождения, повсеместно присутствующих в почвах,  продуктах питания и воде, обоснованы для трех ассоциаций основных почв России по их устойчивости к химическому загрязнению.

II. Ориентировочные допустимые КОНЦЕНТРАЦИИ (ОДК) 
химических веществ в почве (ВАЛОВОЕ СОДЕРЖАНИЕ)

| № п/п | Наименование вещества | № СAS | Формула | Группа почв | Величина ОДК (мг/кг) с учетом фона (кларка) | Ссылка на источники литературы по методам определения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Аверсектин С (смесь 8 авермектинов А1а, А2а, В1а, В2а, А1в, А2в, В1в, В2в) / по авермектину В1а/ |  | С48Н72О14 | Для всех типов почв | 0,1 | 1 |
| 2 | Кадмий | 7440-43-9 | Сd | а) песчаные и супесчаные б) кислые (суглинистые и глинистые), рН KСl(5,5 в) близкие к нейтральным, нейтральные (суглинистые и глинистые), рН KСl(5,5 | 0,5 1,0 2,0 | 2,8 |
| 3 | Медь | 7440-50-8 | Сu | а) песчаные и супесчаные б) кислые (суглинистые и глинистые), рН KСl(5,5 в) близкие к нейтральным, нейтральные (суглинистые и глинистые), рН KСl(5,5 | 33 66 132 | 2,7,8 |
| 4 | Мышьяк | 7440-38-2 | Аs | а) песчаные и супесчаные б) кислые (суглинистые и глинистые), рН KСl(5,5 в) близкие к нейтральным, нейтральные (суглинистые и глинистые), рН KСl(5,5 | 2 5 10 | 3,6,8 |
| 5 | Никель | 7440-02-0 | Ni | а) песчаные и супесчаные б) кислые (суглинистые и глинистые), рН KСl(5,5 в) близкие к нейтральным, нейтральные (суглинистые и глинистые), рН KСl(5,5 | 20 40 80 | 2,5,8 |
| 6 | Свинец | 7439-92-1 | Pb | а) песчаные и супесчаные б) кислые (суглинистые и глинистые), рН KСl(5,5 в) близкие к нейтральным, нейтральные (суглинистые и глинистые), рН KСl(5,5 | 32 65 130 | 2,4,5,7,8 |
| 7 | Цинк | 7440-66-6 | Zn | а) песчаные и супесчаные б) кислые (суглинистые и глинистые), рН KСl(5,5 в) близкие к нейтральным, нейтральные (суглинистые и глинистые), рН KСl(5,5 | 55 110 220 | 2,7,8 |

Примечания к разделу II

Названия индивидуальных веществ в алфавитном порядке приведены, где это было возможно, в соответствии с правилами Международного союза теоретической и прикладной химии ИЮПАК (International Union of Pure Applied Chemistry, IUPAC) (графа 2) и обеспечены регистрационными номерами Chemical Abstracts Service (CAS) (графа 3) для облегчения идентификации веществ.

В графе 4 приведены формулы веществ.

Величины нормативов приведены в миллиграммах вещества на килограмм почвы (мг/кг) /графа 6/ для их валовых  форм содержания в почве.

Величины ОДК, разработанные для химических веществ природного происхождения, повсеместно присутствующих в почвах,  продуктах питания и воде, обоснованы для трех литогеохимических групп почв. В основу группировки положены основные свойства почв, определяющие их буферность, в том числе устойчивость к химическому загрязнению. Это гранулометрический состав, кислотно-щелочные свойства, преобладающие в тех или иных почвах. Также принято во внимание распределение  основных геохимических ассоциаций почв на территории России.

Наибольшую площадь распространения имеют почвы с кислой реакцией среды (рН KСl (5,5)  и почвы близкие к нейтральной и с нейтральной средой (рН KСl(5,5). В типовом отношении в эти две ассоциации, занимающие 60-70% площади России, войдут практически все подзолистые, дерново-подзолистые, серые лесные почвы и черноземы, включая их окультуренные варианты. Отдельно выделена группа песчаных и супесчаных почв, обладающих наименьшей устойчивостью к загрязнению  химическими веществами.

Принятые ОДК позволяют дифференцированно подходить к оценке эколого-гигиенического состояния почв, расположенных в различных регионах России.

Приложение 1 (справочное)

Указатель формул веществ и их порядковые номера в таблице

| С48Н72О14 | 1 | Ni | 5 |
| --- | --- | --- | --- |
| As | 4 | Pb | 6 |
| Cd | 2 | Zn | 7 |
| Cu | 3 |  |  |

Приложение 2 (справочное)

Указатель номеров CAS веществ и их порядковые номера в таблице

| 7439-92-1 | 6 | 7740-43-9 | 2 |
| --- | --- | --- | --- |
| 7440-02-0 | 5 | 7440-50-8 | 3 |
| 7440-38-2 | 4 | 7440-66-6 | 7 |

Приложение 3 (справочное)

Рекомендации по практическому применению ОДК химических веществ 
(ГН 2.1.7.2042-09) при контроле за состоянием почв

ОДК в почве устанавливается расчетным методом, в основу которого заложена безопасность продуктов питания, так как опыт нормирования показал, что в подавляющем большинстве случаев лимитирующим показателем является транслокация (переход загрязнителя из почвы в растение).

При контроле за состоянием почв преимущество следует отдавать ПДК.

Для контроля за состоянием почв могут быть использованы нормативы, установленные для различных форм химических веществ в почве: валовых, подвижных или водорастворимых.

При оценке состояния почв фактическое содержание вещества сравнивается с их ОДК (ПДК) для той формы вещества в почве, которая определялась при проведении исследования.

При наличии аналитических данных по разным формам содержания вещества (валовые, подвижные, водорастворимые) оценку проводят по более «жесткому» нормативу.